Навесной вентилируемый

фасад

фиброцементный сайдинг

Вводная часть

Фасадная система представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущего каркаса, утепляющего слоя, фасадных фиброцементных панелей производства Японии.

В качестве несущего каркаса могут использоваться металлические фасадные профили. Материал профилей: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, анодированный алюминий.

В альбоме показаны узлы с применением несущих профилей из оцинкованной стали.

Фиброцементные панели выпускаются толщинами:14,16,18,21, и 35 мм, ширина панелей 455 и 910 мм, длина – 1818 и 3030 мм.

Достоинством облицовочных панелей «NICHIHA» являются:

- высокой погодоустойчивостью, стойкостью к климатическим воздействиям;

- хорошей звукоизоляцией;

- низкой теплопроводностью;

- высокой прочностью: прочностью на изгиб и ударную прочность;

- меньшим весом по сравнению с другими фиброцементными плитами;

- огромный ассортимент фактур и цветовых решений;

- являются негорючим материалом;

- легки в монтаже (снижение трудозатрат).

Последовательность монтажных работ:

- установка кронштейнов;

- устройство утепляющего слоя;

- установка горизонтального каркаса;

- установка вертикального каркаса;

- монтаж фасадных плит.

До начала монтажных работ производится геодезическая съемка фасада здания, позволяющая определить неровности и кривизну фасада. Здание разбивается на захватки. На захватке производится разметка и установка маяков, по которым будут устанавливаться, и крепить кронштейны. Разметку необходимо производить с помощью геодезических приборов, высокоточных уровней с большой базой, отвесов.

Установка кронштейнов

После разметки фасада в нем сверлят отверстия под дюбеля для крепления кронштейнов к основанию. Количество и шаг кронштейнов определяется проектом в зависимости от архитектурных особенностей здания. Типовой шаг по горизонтали составляет 600 мм, по вертикали – 1000 мм. Кронштейны имеют несколько типоразмеров; их длина зависит от толщины утепляющего слоя. Для снижения «мостиков холода» и коррозионных процессов, возникающих при контакте разнородных материалов в системе «кронштейн-стена», под кронштейны устанавливаются паронитовые прокладки. Для крепления кронштейнов используются анкерные крепители. Длина анкеровки зависит от материала стены. В случаях, когда основанием служит кирпичная кладка, нельзя устанавливать дюбели в швы кирпичной кладки, при этом расстояние от центра дюбеля до ложкового шва должно быть не менее 35 мм, а от тычкового – 60 мм.

- 1 -

Устройство утепляющего слоя

После установки кронштейнов производят установку утеплителя. К началу монтажа плит утеплителя захватка, на которой будут производиться работы, должна быть укрыта от попадания влаги на стену и плиты утеплителя. Исключением могут быть случаи, когда монтажники не покидают рабочие места до тех пор, пока все установленные плиты утеплителя защитят ветровлагозащитной пленкой.

Монтаж плит утеплителя начинают с нижнего ряда, который устанавливают на стартовый профиль, цоколь или другую соответствующую конструкцию и ведут снизу вверх. При утеплении в несколько слоев, плиты следует устанавливать в шахматном порядке с перекрытием швов. Крепление утеплителя осуществляется полимерными дюбелями. При креплении утеплителя расход – 5 шт. на 1 м2.

Схема крепления теплоизоляции

Вариант №1                                  Вариант№2                                  Вариант№3

Плиты теплоизоляции устанавливаются вплотную друг к другу без щелей и зазоров. Не следует допускать смятие утеплителя тарельчатым элементом дюбеля. Плоскость тарельчатого элемента должна совпадать с плоскостью утеплителя.

Плиты теплоизоляции от выдувания волокон следует закрывать паропроницаемой ветрозащитной мембраной, или использовать кашированный утеплитель.

В качестве ветрозащитной мембраны используется пленка с паропроницаемостью более 1000 г/м2/24ч (супер диффузионные мембраны) - Строизол SW. При использовании ветрозащитной мембраны, каждую плиту утеплителя сначала закрепляют двумя дюбелями, а после укрытия пленкой нескольких рядов устанавливают все предусмотренные проектом дюбели. Полотнища пленки располагают с нахлестом 100 мм.

Установка горизонтального каркаса

Горизонтальный каркас представляет собой металлический оцинкованный «Г»- образный профиль, который крепится к кронштейнам самонарезающими винтами 4,8x20мм.

Шаг горизонтального профиля указывается в проекте. Типовым решением является шаг 1000 мм. Положение горизонтального профиля необходимо проверять соответствующими приборами и элементами, поскольку от точности установки зависит плоскостность облицовываемого фасада в пределах проектных допусков. Для компенсации температурных деформаций в горизонтальных направляющих необходимо оставлять зазор 3-5 мм через каждые 6 м.

- 2 -

Установка вертикального каркаса

Вертикальный каркас состоит из основных профилей «П»-образной формы и промежуточных (половинных) профилей. Основной профиль устанавливается в местах стыковки фасадных плит, промежуточный – в средней части фасадных плит, а также в конструкциях наружного и внутреннего углов, откосов окна. Шаг вертикальных профилей составляет 606 мм. Для компенсации температурных деформаций в вертикальных направляющих необходимо оставлять зазор через каждые 5-6 м. Температурный разрыв профилей устраивается в местах горизонтального стыка фасадных плит.

Установка фасадных панелей

Перед монтажом производят горизонтальную разметку по уровню. Монтаж фасадных плит начинают снизу вверх; первая плита опирается на стартовую планку. По высоте плиты стыкуются в замок. Проверку разметки проводят не реже чем через 5 панелей. Раскладку панелей следует осуществлять исходя из архитектурных особенностей здания, следует соблюдать симметрию.

Панели толщиной 14 мм крепятся самонарезающими винтами 4,2x25 мм. Шляпки саморезов необходимо окрашивать корректировочной краской. Самонарезающие винты должны отступать от края панели на 20-30мм во избежание сколов.

При креплении плит на самонарезающих винтах между плитой и вертикальными профилями прокладывается уплотнительная лента шириной 60мм – по основным профилям и 36мм – по промежуточным. При монтаже уплотнительную ленту не растягивать.

Плиты толщиной 16мм и более крепятся на скобы (кляммеры) из нержавеющей стали. Они поставляются совместно с панелями. Скобы (кляммеры) предварительно крепятся к вертикальным профилям самонарезающими винтами 4,8x20мм.

При монтаже следует следить, чтобы не было соприкосновение фасадных плит с теплоизоляционным материалом. Минимальная величина воздушного зазора должна быть не менее 40мм.

В местах соединения панелей устанавливаются разделительные планки, которые придают ровный стык.

Соединение разделительных планок по высоте

Стыки по разделительным планкам заделываются герметиком. Герметик наносится на весь стык снизу вверх. Перед нанесением герметика на плиты устанавливается малярная лента, исключающая попадание герметика на кромки заделываемых плит.

Малярная лента после высыхания герметика удаляется. Герметик поставляется к каждой фактуре и цвету панелей.

- 3 -

1. Установка ленты           2. Нанесение герметика            3. Удаление ленты       4. Обработка

Обрамление наружного угла может выполняться фасадными плитами, с помощью фиброцементного (декоративного)  уголка под цвет панелей или с помощью металлического уголка.

Разрезка панелей

Разрезка и обработка панелей осуществляется дисковыми пилами с обратной стороны панели. В качестве режущего инструмента используется алмазный диск по бетону. Разрезку панелей следует проводить на чистой ровной поверхности.

При разрезке панелей для крепления вокруг проемов, вырезаемая часть не должна превышать ½ от ширины панели. Если ширина выреза более ½ от ширины панели, то панель следует разрезать до конца.

Панели шириной менее 100мм ломкие – избегайте их использования. Монтаж таких панелей производится с обязательным предварительным высверливанием под саморезы.

Хранение панелей

При хранении панели должны быть предохранены от намокания и загрязнения.

Хранение в помещении                                                            Хранение на улице

на палетте                         без палетта

Панели должны храниться на палеттах. При хранении панелей без палетт под них подкладываются деревянные бруски, не менее 5 шт. под плиту длиной 3030мм. Высота сложенных панелей должна быть не более 1м.

Переносить панели следует торцевой стороной перпендикулярно полу.

- 4 -

Раскладка профилей при горизонтальном расположении панелей 3030х455х14

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- вертикальный основной профиль 65х20х20х1,2

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк (шляпки окрасить корректировочной краской).

- фиброцементная плита 3030х455х14

- 5 -

Раскладка профилей при вертикальном расположении панелей

3030х455х14

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- вертикальный основной профиль 65х20х20х1,2

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк (шляпки окрасить корректировочной краской).

- фиброцементная плита 3030х455х14

- 6 -

Раскладка профилей при вертикальном расположении панелей

3030х910х14

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- вертикальный основной профиль 65х20х20х1,2

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк (шляпки окрасить корректировочной краской).

- фиброцементная плита 3030х910х14

- 7 –

Горизонтальный стык панелей с креплением на кляммерах

- фиброцементная плита толщиной 16мм

- кляммер

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х16 цинк

Вертикальный стык панелей с креплением на самонарезающих винтах

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- вертикальный основной профиль 65х20х20х1,2

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- стыковочная планка

- лента ЕПДМ 60мм

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк

- силиконовый герметик

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- 8-

Горизонтальный стык панелей при вертикальной раскладке

- фиброцементная плита толщиной 16мм

- декоративный профиль

- вертикальный основной профиль 65х20х20х1,2

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х16

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- кляммер

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

Вертикальный стык панелей при вертикальной раскладке

- 9 –

Горизонтальный стык панелей при вертикальной раскладке

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- декоративный профиль

- вертикальный основной профиль 65х20х20х1,2

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25

- лента ЕПДМ 60мм

- 10 –

Оформление внешнего угла фасадными панелями

- стена

- утеплитель (стекловолокно)

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- дюбель крепления утеплителя

- кронштейн

- паронитовая прокладка

- анкер

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- лента ЕПДМ 36мм

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк

- 11 -

Оформление внешнего угла фасадными панелями

с креплением на кляммерах

- стена

- утеплитель (стекловолокно)

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- дюбель крепления утеплителя

- кронштейн

- паронитовая прокладка

- анкер

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- фиброцементная плита толщиной 16мм

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- кляммер

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х16

- 12 –

Оформление внешнего угла с помощью декоративного

металлического уголка

- стена

- утеплитель (стекловолокно)

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- дюбель крепления утеплителя

- кронштейн

- паронитовая прокладка

- анкер

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- лента ЕПДМ 36мм

- металлический декоративный уголок

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк

- 13 –

Оформление внешнего угла с помощью декоративного уголка

с креплением на саморезах

- стена

- утеплитель (стекловолокно)

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- дюбель крепления утеплителя

- кронштейн

- паронитовая прокладка

- анкер

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- стыковочная планка

- силиконовый герметик

- декоративный уголок

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк

- лента ЕПДМ 36мм

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- 14 –

Оформление внешнего угла с помощью декоративного уголка

с креплением на кляммерах

- стена

- утеплитель (стекловолокно)

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- дюбель крепления утеплителя

- кронштейн

- паронитовая прокладка

- анкер

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- фиброцементная плита толщиной 16мм

- стыковочная планка

- силиконовый герметик

- декоративный уголок

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- кляммер

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х16

- 15 –

Оформление внутреннего угла

- стена

- утеплитель (стекловолокно)

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- дюбель крепления утеплителя

- кронштейн

- паронитовая прокладка

- анкер

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- лента ЕПДМ 36мм

- стыковочная угловая планка

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк

- 16 -

Оформление внутреннего угла с креплением на кляммерах

- стена

- утеплитель (стекловолокно)

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- дюбель крепления утеплителя

- кронштейн

- паронитовая прокладка

- анкер

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- фиброцементная плита толщиной 16мм

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- кляммер

- стыковочная угловая планка

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х16

- 17 -

Узел примыкания к оконному проему по верхнему откосу.

Обрамление стальным оцинкованным листом.

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- лента ЕПДМ 36мм

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- утеплитель (стекловолокно)

- откос из металлического оцинкованного листа

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х16

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк

- 18 -

Узел примыкания к оконному проему по боковому откосу.

Обрамление стальным оцинкованным листом.

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- лента ЕПДМ 36мм

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- утеплитель (стекловолокно)

- откос из металлического оцинкованного листа

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х16

- 19 –

Узел примыкания к оконному проему по нижнему откосу.

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- лента ЕПДМ 36мм

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- утеплитель (стекловолокно)

- металлический откос (слив)

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х16

- 20 -

Узел примыкания к оконному проему по верхнему откосу.

Обрамление фиброцементной плитой.

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- лента ЕПДМ 36мм

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- утеплитель (стекловолокно)

- откос из фасадной панели

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- паронитовая прокладка

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк

- 21 –

Узел примыкания к оконному проему по боковому откосу.

Обрамление фиброцементной плитой.

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- лента ЕПДМ 36мм

- вертикальный промежуточный профиль 40х20х1,2

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- утеплитель (стекловолокно)

- откос из фасадной панели

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- паронитовая прокладка

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк

- 22 –

Узел примыкания системы к карнизу.

- вертикальный основной профиль 65х20х20х1,2

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- кронштейн

- дюбель для крепления теплоизоляции

- утеплитель (стекловолокно)

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- лента ЕПДМ 60мм

- декоративный профиль

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк

- 23 –

Узел примыкания системы к цоколю.

- вертикальный основной профиль 65х20х20х1,2

- горизонтальный профиль 40х40х1,2

- кронштейн

- паронитовая прокладка

- утеплитель (стекловолокно)

- ветрозащитная мембрана Строизол SW

- фиброцементная плита толщиной 14мм

- стартовый профиль

- лента ЕПДМ 60мм

- декоративный профиль

- старт-профиль под теплоизоляцию

- самонарезающие винты с шестигранной головкой со сверлом 4,8х19

- перфорированный оцинкованный стальной профиль

- самонарезающие винты со сверлом 4,2х25 цинк

- 24 -