## Порядок монтажа потолка

Подвесная система рассчитана на распределенную нагрузку — 3,5 ... 6,0 кг/м 2 от веса потолочных панелей, а также налагаемого сверху (при необходимости) слоя изоляционных материалов. Несущие профили каркаса (Т24х38; Т15х38, Таблица №1) на регулируемых пружинных подвесах крепятся к основанию шагом не более 1200 мм (Таблица №2). Для предотвращения перегруза периметрального профиля крайний подвес должен отстоять от стен не более чем на 600 мм при весе потолочных изделий до 4,0 кг/м 2 и 450 мм при весе более 4,0 кг/м 2 . Минимальное расстояние каркаса от основания должно быть не менее 120 мм из условия возможности демонтажа плит в период эксплуатации.

В общем случае монтаж производится в следующем порядке:

- - обмер помещения и разбивка основных взаимо перпендикулярных осей;

- - вынос отметок чистого потолка на стены и колонны;

- - разметка потолка от осей помещения в обе стороны для выявления размеров крайних к стенам плит, мест расположения светильников, вентрешеток и других устройств;

- - крепление углового профиля (ПУ-профиль 19/24) на стены и колонны при помощи дюбелей, устанавливаемых через 0,5 м ;

- - крепление подвесов с тягами к базовому потолку посредством анкерных элементов;

- - установка основных Т-профилей 24х38 и выравнивание их в одной плоскости;

- - установка поперечного Т-профиля 24х32 в просечки основного профиля;

- - установка продольного Т-профиля 24х28 в просечки поперечного профиля;

- - укладка плит в ячейки каркаса производится в процессе монтажа каркаса или по его окончании. Укладку выполнять в направлении, указанном стрелками на обратной стороне плит. Плиты, примыкающие к стенам, колоннам и другим конструкциям, обрезать по месту;

- - при необходимости, в процессе монтажа плит, произвести укладку тепло- или звукоизоляционного материала;

- - установка светильников, вентиляционных решеток и т.п. производится в процессе монтажа.

Некоторые требования при производстве работ 
Установку плит производить только после окончания всех строительно-монтажных работ, включая все “мокрые” процессы, а также устройство полов и застекления окон. Система отопления должна работать, чтобы в помещении могла быть обеспечена температура в пределах 15 - 30° С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%. 
Установка массивных светильников, кондиционеров и т.п. должна осуществляться путем подвешивания их на самостоятельные несущие конструкции. 
В случае укладки дополнительного слоя тепло- или звукоизоляционного материала поверх плит или установки встроенных светильников, следует увеличить количество подвесов пропорционально увеличению веса потолка.

## Таблица №1. Профиль Т24 и Т15, используемый для установки подвесного потолка

| Несущий профиль Т15 и Т24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поперечный профиль Т15 и Т24 |  |  |
| Профиль угловой 19/24 |  |  |

## Таблица №2. Схема монтажа подвесного потолка Армстронг и некоторые элементы конструкции

| Схема сборки подвесного потолка Армстронг |  |
| --- | --- |
| Крепление профиля подвесом при монтаже подвесного потолка, длина подвеса легко изменяется с помощтю пружины |  |
| Стыковка профиля к стене происходит при помощи углового профиля 19/24 |  |
| Поперечные профили имеют на концах замок, который при соединении поперечных профилей с несущими обеспечивает прочность конструкции |  |
| Поперечные профили вставляют справа друг от друга в прорези несущих профилей и легким усилием вдвигают до упора |  |
| Несущие профили имеют надежный замок, позволяющий легко и быстро соединить внахлест два профиля. Форма прорези обеспечивает быструю и аккуратную сборку |  |

## Таблица №3. Расход материалов при установке подвесного потолка с использованием 3-х стандартных схем монтажа

| Наименование материалов | ед. изм. | расход на кв.метр |
| --- | --- | --- |
|  |  | схема 1 | схема 2 | схема 3 |
| Несущий профиль L=3700 (а) | пог. м | 1,68 | 0,84 | 0,84 |
| Поперечный профиль L=1200 (b) | пог. м | - | 1,68 | 1,68 |
| Поперечный профиль L=600 (с) | пог. м | 1,68 | 0,84 | 0,84 |
| Подвес S-3 | шт. | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| Дюбель с полукольцом | шт. | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| Уголок белый стальной 19/24 | пог. м | расход зависит от периметра помещения |
| Дюбель для крепления уголка к стене | шт. | из расчета 2 дюбеля на 1 пог. м периметра |
| Потолочная плита | кв.метр | 1,0 |