Рекомендации по монтажу потолка без подвеса

При монтаже потолков без подвеса неровности в плите перекрытия должны быть не более 3 мм/м2. 
Выравнивание плоскости гребенок выполняется с помощью прокладок. Потолок может быть любого типа.

## Рекомендации по монтажу потолка в помещении шириной менее 2500 мм

Примыкание к стене (вариант 1)

Периметральный уголок крепится к стене при помощи саморезов или клея "жидкие гвозди" (шаг крепежного элемента 400-600 мм.)

Примыкание к стене (вариант 2)

П-образный периметральный уголок крепится к стене при помощи саморезов или клея "жидкие гвозди" (шаг крепежного элемента 400-600 мм.)

В помещениях с выступающими балками

## На наклонной плоскости

## Рекомендации по монтажу потолка "враскладку"